ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № _______

Исследование законов постоянного тока

при последовательном соединении проводников

Цель работы: Проверка законов последовательного соединения проводников.

Оборудование: Источник тока, 2 проволочных резисторов, реостат, 3 амперметра, 3 вольтметра, ключ, соединительные провода, компьютер

Ход работы

Последовательное соединение проводников

1. Рассмотрите шкалы амперметров и вольтметров, определите цену деления.

2. Соберите электрическую цепь по схеме, соблюдая полярность подключаемых приборов

3. С помощью реостата установите стрелку амперметров на определенное деление.

Снимите показания амперметров А1, А2

4. Снимите показания вольтметров V1, V2, V

5. Данные измерений и вычислений занести в таблицу сделайте вывод

6. Проверить справедливость законов постоянного тока при последовательном соединении проводников. U=U1+U2; 	 I=  I1 = I2. 	  R = R1 + R2

| 1 | I1 | I2 | U1 | U2 | U | R1 | R2 | Rобщ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формулы для вычисления: U=U1+U2;

; ; ; 	Rобщ = R1+R2

Сделайте вывод:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Работу выполнил студент ГБПОУ РО «БГИТ» группы № _____ _______________

Работу проверил преподаватель ГБПОУ РО «БГИТ» 	_________Н. В. Мурзина

Домашнее задание: § 125, 126, 127 Фирсов А.В., учебник «Физика» для профессий и специальностей технического и естественно - научного профилей, издательский центр «Академия» 2010 г.

Параллельное соединение проводников

1. Соберите электрическую цепь, представленную на рисунке

2. Снимите показания вольтметров V1, V2

3. Снимите показания амперметров А1, А2, А

4. С помощью реостата установите стрелку вольтметров на определенное деление.

Снимите показания вольтметров V1, V2

5. Измерьте поочередно амперметром силу электрического тока в общей цепи и в цепях отдельных потребителей, снимите показания вольтметров А1, А2, А

6. Данные измерений и вычислений занести в таблицу сделайте вывод

7. Проверить справедливость законов постоянного тока при параллельном соединении проводников. U = U 1= U2; 	 I=  I1 + I2.

| 1 | I1 | I2 | I | U1 | U2 | U | R1 | R2 | Rобщ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формулы для вычислений:

I=I1+I2;

Сделайте вывод:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнее задание: § 125, 126, 127 Фирсов А.В., учебник «Физика» для профессий и специальностей технического и естественно - научного профилей, издательский центр «Академия» 2010 г.

Контрольные вопросы:

1. Что принимают за направление тока?

2. Как изменится сила тока на участке цепи с неизменным сопротивлением при увеличении напряжения в 4 раза:

3.Чему будет равно напряжение на участке цепи с электрическим сопротивлением 2Ом при силе тока 4А

4. Найти общее сопротивление R общ?, если R = 4 Ом

Работу выполнил студент ГБПОУ РО «БГИТ» группы № _____ _______________

Работу проверил преподаватель ГБПОУ РО «БГИТ» 	_________Н. В. Мурзина